# Приложение №1

# к документации по аукциону

# Утверждаю:

# ____________________ Ишкильдин А.З

# .

# Глава Аргаяшского сельского поселения

# Техническое задание

# Детская игровая площадка на площади им.В.И. Ленина в с. Аргаяш Аргаяшского района Челябинской области

| № пункта | Перечень основных данных и требований | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Основания для технического содержания | Собственность Аргаяшского сельского поселения. Ведомость наименований конструкций. Контактное лицо: Салыкаев Дамир Маулиджанович |
|  | Местонахождение объектов | Челябинская обл. Аргаяшский район, площадь им.В.И. Ленина с. Аргаяш. |
|  | Цель | Обеспечение современной городской среды. |
|  | Виды закупаемых конструкций | 1.Спортивный комплекс «Компакт». 2.Качели двойные «Луна». 3.Игровой комплекс «Город детства». |
|  | Основные требования к закупаемому оборудованию. | 1. ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования. 2.ГОСТ Р 55677-2013 Оборудование спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования 3.Изготовитель (поставщик) предоставляет паспорта на каждый вид оборудования согласно ГОСТ 2.601-2013 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (с Поправкой) 4. Подрядчик доставляет и устанавливает оборудование своими силами. |
|  | Техническое описание | Спортивный комплекс «Компакт»- габаритные размеры: 4200х3300х2400мм.Стойки изготавливаются из профильной ст.трубы сечением не менее80х80мм.,с толщиной стенки не менее 2мм.Перекладиина для крепления гимнастических колец и каркас рукохода изготавливаются из ст.трубы диаметром не менее48мм.,толщина стенки не менее3,5мм. Подвесы колец изготавливаются из короткозвенной цепи. Кольца изготавливаются из металлической трубы диаметром не менее27мм., толщина стенки не менее2,8мм. Перекладины шведской стенки изготавливаются из ст. трубы диаметром не менее33мм.,толщиной стенки не менее 3,2мм.Опорные столбы соединяются между собой на уровне земли перемычками из ст. трубы диаметром не менее 22мм.,толщиной стенки не менее 2,8мм.Спортивный элемент для тренировки пресса, изготавливается из бакелизированной фанеры толщиной не менее18мм.Перекладина для отжимания из упора лёжа изготавливается из ст. трубы диаметром не менее33мм.,толщина стенки не менее3,2мм.Изделие бетонируется глубину не менее 500мм. Стенка «Скалолаз» изготавливается из бакелизированной фанеры толщиной не менее 18мм. Окраска –полимерно -порошкова с высотемпературной сушкой. Качели «Луна»-габаритные размеры: не менее 1700х3100х2000мм. Опорные столбы изготавливаются из древесины хвойных пород квадратным сечением не менее 95х95мм.Перекладина для крепления подвесов изготавливается из ст. профильной трубы сечением 40х40мм.,толщина стенки не менее2мм.Подвесы качелей изготавливаются из стальной короткозвенной цепи диаметром не менее 6мм. Цепные подвесы качелей упакованы в термоусаживаемую трубку. Качели укомплектовываются двумя сидушками. Окраска металлических элементов -полимерно-порошковая с высокотемпературной сушкой. Изделие бетонируется на глубину не менее 500мм. Игровой комплекс «Город детства»- габаритные размеры не менее 7000х6300х2500. Опорные столбы изготавливаются из древесины хвойных пород квадратным сечением не менее 95х95мм. Закладные опорных столбов изготавливаются из листовой стали толщиной не менее 3мм. И ст. труб диаметром не менее 40мм. С толщиной стенки не менее 3мм. Площадки и ступени изготавливаются из высокосортной бакелизированной фанеры, толщиной не менее15мм., ламинированным пластиком с противоскользящим теснением. По сторонам игровых банен, расположены игровые спортивные элементы, при их отсутствии для безопасности устанавливаются ограждения игровых площадок из влагостойкой фанеры. Над стартовыми площадками горок и « Скалолазом-мини» устанавливаются защитные перекладины из ст. трубы диаметром не менее 27мм. И толщиной стенки не менее 2,8 мм. Игровой комплекс должен состоять из 4 игровых башен,3горок, наклонной стенки «Скалолаз-мини», игрового элемента «Подвесной мост», наклонного металлического лаза, 4игровых элементов «Мостик» и лаза «Винтовой». Окраска металлических элементов - полимерно-порошкова с высокотемпературной сушкой. Деревянные и фанерные элементы окрашены экологическими атмосферостойкими красками на 2 слоя. Крепление элементов оборудования должно исключать возможность их демонтажа без применения специальных инструментов. Изделия бетонируются глубину не менее 500мм. По окончанию монтажа оборудовании детской игровой площадки подрядчик предоставляет сертификат качества на каждое изделие. |
|  | Контроль | Осуществляется заказчиком |
|  | Гарантия на оборудование | 12 месяцев со дня подписания акта приёмки оборудования. |

Заместитель Главы Аргаяшского

сельского поселения                                                                                                          Салыкаев Д.М.